审批意见：

登环建表[2023]25号

郑州市生态环境局登封分局

关于《河南驰誉新材料科技有限公司年产1.4万吨研磨材料项目环境影响报告表（报批版）》的批复

河南驰誉新材料科技有限公司：

你单位委托河南郑综环保科技有限公司编制的《河南驰誉新材料科技有限公司年产1.4万吨研磨材料项目环境影响报告表（报批版）》（以下简称《报告表》）已收悉，该项目环评审批事项已在登封市人民政府网站公示。根据河南蓝绿环境工程有限公司出具的技术评估意见、专家组技术评审意见，经审查，批复如下：

一、该项目位于登封市大冶镇，总投资5500万元，环保投资70万元，占地面积4062m2，建筑面积3175m2。主要设备为：下料斗2个、气动输送机2台、氧化铝粉料仓4个、螺旋输送机4个、电弧炉4套、鄂式破碎机6台、对辊破碎机4台、巴马可冲击破碎机2台、料斗提升机6台、中间料仓2个、震动给料机4台、帶筛球磨机2台、间歇球磨机4台、管式球磨机2台、磁选机10台、密闭振动筛20台等；主要生产工艺：外购氧化铝粉—投料—电熔—出料冷却—锤碎—破碎、对辊、巴马可破碎—研磨（球磨）—磁选—振动筛分—包装入库。

二、该《报告表》内容符合国家有关法律法规要求和建设项目环境管理规定，评价结论可信。我局批准该《报告表》,原则同意你单位按照《报告表》所列项目的性质、规模、地点、环境保护对策进行项目建设。

三、你单位应主动向社会公众公开经批准的《报告表》，并接受相关方面的咨询。

四、你公司应全面落实《报告表》提出的各项环境保护措施，各项环境保护设施与主体工程同时设计、同时施工、同时投入使用，确保各项污染物稳定长期达标排放。

（一）向设计单位提供《报告表》和本批复文件，确保项目设计按照环境保护设计规范要求，落实防治环境污染和生态破坏的措施以及环保设施投资概算。

（二）依据《报告表》和本批复文件，对项目建设过程中产生的污水、粉尘、噪声、固体废物等污染，以及因施工对自然、生态环境造成的破坏，采取相应的防治措施。

（三）项目施工、运营期外排污染物应满足以下要求：

运营期：

1.废水：生活污水通过化粪池处理后，定期清掏用于肥田。

2.废气：熔炼车间共设2条生产线，产生的熔炼废气收集后由2套覆膜除尘器处理分别经2根15m高排气筒（DA001、DA002）排放，满足《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）、《工业炉窑大气污染物排放标准》（DB41/1066-2020）、《郑州市2019年工业企业深度治理专项工作方案》以及《河南省重污染天气重点行业应急减排措施制定技术指南（2021年修订版）》中相关标准要求；制砂车间共设2条生产线，破碎、筛分、研磨工段产生的废气采取二次密闭，鄂破机地下设置，废气收集后由2套覆膜袋式除尘器处理后分别经2根15m高排气筒（DA003、DA004）排放，满足《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）、《郑州市2019年工业企业深度治理专项工作方案》以及《河南省重污染天气重点行业应急减排措施制定技术指南（2021年修订版）》中相关标准要求；无组织粉尘排放满足《工业炉窑大气污染物排放标准》（DB41/1066-2020）表3标准要求，氮氧化物满足《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2中相关标准要求。

3.噪声：主要为是熔炼车间螺旋输送机、电弧炉、制砂车间各类破碎、研磨、磁选、筛分等设备以及除尘器风机运行产生的噪声，通过基础减振、隔声等措施处理后，厂界噪声满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）3类标准要求。

4.固废：主要为废包装袋、磁选杂质、废石墨电极，设置10m2固废暂存间，收集暂存后定期外售；袋式除尘器收集的粉尘收集后回用于生产；生活垃圾收集后由环卫部门定期清运，集中处理。

五、项目运行后建设单位应及时进行竣工环境保护验收，验收合格后方可正式投入使用。

六、本项目环境保护日常监督管理由郑州市生态环境局登封综合行政执法大队执法二中队负责督查和巡查工作。

七、本批复有效期为5年，如该项目逾期方开工建设，其《报告表》应报我局重新审核。

2023年5月12日