审批意见：

登环建表[2023]26号

郑州市生态环境局登封分局

关于《国网河南省电力公司郑州供电公司河南郑州登封

禅宗-石淙110千伏线路工程建设项目环境影响报告表

(报批版）》的批复

国网河南省电力公司郑州供电公司：

你单位委托湖北君邦环境技术有限责任公司编制的《国网河南省电力公司郑州供电公司河南郑州登封禅宗-石淙110千伏线路工程建设项目环境影响报告表（报批版）》（以下简称《报告表》）已收悉，该项目环评审批事项已在登封市人民政府网站公示。根据河南蓝绿环境工程有限公司出具的技术评估意见、专家组技术评审意见，经审查，批复如下：

- 该项目位于登封市大冶镇，线路起于禅宗220kV变电站，止于石淙110kV变电站，总投资1408万元，环保投资32万元，总占地面积10032m2，其中永久占地672m2，临时占地9360m2。建设内容：新建禅宗-石淙110kV线路路径全长2.09km，其中新建单回架空线路1.1km，利用110kVI嵩石线同塔双回备用侧挂线线路路径长0.5km，新建电缆线路长0.49km；禅宗220kV变电站扩建110kV出线间隔1个，石淙110kV变电站扩建110kV间隔1个，间隔扩建工程不新增用地；导线型号选用2×JL/GIA-240/30型钢芯铝绞线，导线横截面积为275.96mm2，直径为21.6mm；电缆选用YJLW03-64/110-1000交联聚乙烯绝缘电缆，新建110kV线路架设1根48芯OPGW光缆，另一根地线为JLB40-100铝包钢绞线；新建杆塔10基，选用110GDL、110-EC21D模块。

- 该《报告表》内容符合国家有关法律法规要求和建设项目环境管理规定，评价结论可信。我局批准该《报告表》，原则同意你单位按照《报告表》所列项目的性质、规模、地点、环境保护对策措施等进行项目建设。

- 你单位应向社会公众主动公开经批准的《报告表》，并接受相关方面的咨询。

- 你单位应全面落实《报告表》提出的各项环境保护措施，各项环境保护设施与主体工程同时设计、同时施工、同时投入使用，确保各项污染物稳定长期达标排放。

五、建设单位、施工单位必须严格按照环评要求，在施工期积极落实各项污染防治措施，降低施工噪声和施工扬尘对周围环境的影响。

（一）向设计单位提供《报告表》和本批复文件，确保项目设计按照环境保护设计规范要求，落实防治环境污染和生态破坏的措施以及环保设施投资概算。

（二）依据《报告表》和本批复文件，对项目建设过程中产生的污水、粉尘、噪声、固体废物等污染，以及因施工对自然、生态环境造成的破坏采取相应的防治措

施。

（三）项目施工、运营期外排污染物应满足以下要求。

施工期：

1.废水：生活污水经化粪池处理后用于周边农田堆肥；机械设备、车辆冲洗废水经沉淀池处理后回用或用于施工场地洒水抑尘；施工泥浆废水经沉淀池处理后，粗颗粒以渣土形式外运、泥浆回用、废水用于场地洒水抑尘，不外排。

2.废气：运输车辆采取密闭运输，施工扬、运输以及施工建筑材料的装卸扬尘，采取洒水抑尘、施工车辆限速行使、施工路段设置围护等措施。严格按照《关于印发登封市2022年大气、水、土壤和农业农村污染防治攻坚战实施方案的通知》大气防控相关要求施工。施工工地扬尘防治要坚决实现“八个百分之百”目标和“三个落实”，严格落实城市建成区内“两个禁止”。

3.噪声：选用低噪声机械设备，避免施工噪声扰民；合理安排施工时间，禁止在夜间22时至次日6时施工，确需夜间施工，应报有关部门批准；运输车辆经过居民区时，应采取限速，禁止鸣笛等措施。确保施工期场界噪声满足《建筑施工场界环境噪声排放标准》(GB12523-2011）（昼间70dB（A）、夜间55dB（A））要求。

4.固废：产生的弃土弃渣、建筑垃圾、施工废物料、生活垃圾应分类集中收集堆放清运处置，施工剥离表土按规范要求集中堆放，线路基础开挖产生的余土分别在各塔基及电缆管廊占地范围内就地回填压实、综合利用，施工完成后及时做好场地清理工作及植被、土地功能的恢复。

运营期：

1.电磁环境：做好环境保护设施的维护和运行管理，加强巡查和检查，定期开展环境监测，确保项目周围电磁环境满足《电磁环境控制限值》（GB8702—2014）中公众曝露控制限值要求。

2.声环境：输电线路沿线经过乡村区域声环境满足《声环境质量标准》（GB3096-2008）1类标准限值，经过城市主要干道两侧35m±5m区域声环境满足《声环境质量标准》（GB3096-2008）4a类标准；间隔扩建站及输电线沿线经过居住、工业混杂区域声环境满足《声环境质量标准》（GB3096-2008）2类标准限值；定期对输电线路进行检修维护，保证输电线路运行良好，定期开展环境监测，监测结果及时向社会公开

八、项目运行后建设单位应及时进行竣工环境保护验收，验收合格后方可正式投入使用。

九、本项目环境保护日常监督管理由郑州市生态环境局登封综合行政执法大队二中队负责督查和巡查工作。

十、本批复有效期为5年，如该项目逾期方开工建设，其《报告表》应报我局重新审核。

2023年5月11日