审批意见：

登环建表[2023]48号

郑州市生态环境局登封分局

关于《河南恒美铝业有限公司年产5万吨合金型材技术改造

项目环境影响报告表（报批版）》的批复

河南恒美铝业有限公司：

你公司委托河南世青环保科技有限公司编制的《河南恒美铝业有限公司年产5万吨合金型材技术改造项目环境影响报告表（报批版）》（以下简称《报告表》）已收悉，该项目环评审批事项已在登封市人民政府网站公示。根据河南蓝绿环境工程有限公司出具的技术评估意见、专家组技术评审意见，经审查，批复如下：

- 该项目位于登封市告成镇，总投资350万元，环保投资40万元。项目建设内容：挤压生产线铝棒加热炉和时效炉电加热改天然气加热、新增5台铝型材喷砂机；喷涂生产线中水分烘干炉电加热改天然气加热，固化炉及电泳固化炉液化石油气加热改天然气加热。主要生产设备：铝棒加热炉、时效炉、铝型材喷砂机、水分烘干炉、固化炉、电泳固化炉等设备。主要生产工艺为：铝棒-喷砂-转氧化、电泳工序。

- 该《报告表》内容符合国家有关法律法规要求和建设项目环境管理规定，评价结论可信。我局批准该《报告表》，原则同意你公司按照《报告表》所列项目的性质、规模、地点、环境保护对策措施等进行项目建设。

- 你单位应向社会公众主动公开经批准的《报告表》，并接受相关方面的咨询。

- 你公司应全面落实《报告表》提出的各项环境保护措施，各项环境保护设施与主体工程同时设计、同时施工、同时投入使用，确保各项污染物稳定长期达标排放。

（一）向设计单位提供《报告表》和本批复文件，确保项目设计按照环境保

护设计规范要求，落实防治环境污染和生态破坏的措施以及环保设施投资概

算。

（二）依据《报告表》和本批复文件，对项目建设过程中产生的污水、废气、粉尘、固体废物、噪声等污染，以及因施工对自然、生态环境造成的破坏，采

取相应的防治措施。

- 项目运行时，外排污染物应满足以下要求：

1.废气：项目运营期15台铝棒加热炉、6台时效炉分别安装1个低氮燃烧器，上方设置密闭集气管道，通过13根15m高排气筒（铝棒加热炉废气DA004

-DA012、DA014，时效炉废气DA013、DA015、DA016）排放；5台喷砂机各设置1套密闭集气装置，经各喷砂机配套的袋式除尘器处理后，通过5根15m高排气筒（DA019-DA023）排放；2台水分烘干炉、3台固化炉分别安装1个低氮燃烧器，固化炉上方设置密闭集气管道，连接至1套“滤桶过滤+活性炭吸脱附+催化燃烧装置”，固化废气处理后和烘干炉废气共用1根15m高排气筒（DA002）排放，满足《工业炉窑大气污染物排放标准》（DB41/1066-2020）表1标准限值要求，同时满足《河南省重污染天气重点行业应急减排措施制定技术指南（2021年修订版）》相关要求，颗粒物同时满足《郑州市2019年工业企业深度治理专项工作方案》（郑环攻坚[2019]3号）相关要求（颗粒物排放限值<10mg/m3）要求。

2.噪声：项目运营期选用低噪声设备，采取基础减振、厂房隔声、风机设置软连接等措施后，满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）3类标准限值要求。

3.固废：项目运营期生产过程产生的除尘器收集粉尘定期收集后外售。

五、制定突发环境事件应急预案，认真落实各项事故防范措施。

六、严格执行《报告表》中明确的建设项目主要污染物总量指标及替代消减方案。

七、项目建成后，建设单位应在启动生产设施或者在发生实际排污之前申请排污许可,同时应及时进行环保验收。

八、本项目环境保护日常监督管理由郑州市生态环境局登封综合行政执法大队告成镇中队负责督查和巡查工作。

九、本批复有效期为5年，如该项目逾期方开工建设，其《报告表》应报我局重新审核。

2023年11月16日