审批意见：

登环建表[2024]01号

郑州市生态环境局登封分局

关于《登封市祥通商贸有限公司煤炭仓储中心建设项目

环境影响报告表（报批版）》的批复

登封市祥通商贸有限公司：

你公司委托河南世青环保科技有限公司编制的《登封市祥通商贸有限公司煤炭仓储中心建设项目环境影响报告表（报批版）》（以下简称《报告表》）已收悉，该项目环评审批事项已在登封市人民政府网站公示。根据河南蓝绿环境工程有限公司出具的技术评估意见、专家组技术评审意见，经审查，批复如下：

- 该项目位于登封市告成镇，总投资1000万元，环保投资20万元，占地面积5350m2，建筑面积4600m2，项目主要建设储煤仓库，进行煤炭的储存、周转，建成后年储存煤炭5000吨（不设破碎、筛分、风选等工序），年周转煤炭10万吨，新建1座全密闭储煤场。该项目为郑州登电阳城煤业有限公司的外设煤场，专用于供应河南中美铝业有限公司。主要生产设备有铲车、地磅、雾森喷淋降尘设施、洗车平台、洒水车、雾炮机等。主要生产工艺为：外购煤炭进厂—洗车—过磅、卸料—煤炭存储—煤炭装车—洗车—出厂转运。

- 该《报告表》内容符合国家有关法律法规要求和建设项目环境管理规定，评价结论可信。我局批准该《报告表》,原则同意你单位按照《报告表》所列项目的性质、规模、地点、环境保护对策进行项目建设。

三、你单位应主动向社会公众公开经批准的《报告表》，并接受相关方面的咨询。

四、你公司应全面落实《报告表》提出的各项环境保护措施，各项环境保护设施与主体工程同时设计、同时施工、同时投入使用，确保各项污染物稳定长期达标排放。

（一）向设计单位提供《报告表》和本批复文件，确保项目设计按照环境保护设计规范要求，落实防治环境污染和生态破坏的措施以及环保设施投资概算。

（二）依据《报告表》和本批复文件，对项目建设过程中产生的污水、粉尘、噪声、固体废物等污染，以及因施工对自然、生态环境造成的破坏，采取相应的防治措施。

（三）项目运行时，外排污染物应满足以下要求：

1.废水：车辆冲洗废水建设一套车辆冲洗平台及一座沉淀池，废水经沉淀

处理后循环利用，不外排；生活污水经化粪池收集处理后定期清运肥田；雨水经一座20m3的收集池收集沉淀后，用于厂区道路洒水。

2.废气：项目运营期煤炭储存仓库全封闭，安装自动门，设置一套覆盖全库的雾森喷淋降尘系统，定期进行洒水抑尘；煤炭装卸粉尘设置移动雾炮机进行加湿降尘；运输车辆装载高度不得超过车辆槽帮上沿，车斗用苫布遮盖严实，边缘至少要遮住槽帮上沿以下15cm，保证煤炭不遗撒外漏；车辆运输时应减速慢行，减少煤炭抛洒；厂区运输道路全部进行硬化，制定路面清扫制度并严格执行，定期洒水抑尘；车辆驶出场区前应对车轮、车身、车槽等部位进行清洗，无组织废气满足《煤炭工业污染物排放标准》(GB20426-2006)表5煤炭贮存场所中颗粒物无组织排放标准限值要求（1.0mg/m3）。

3.噪声：项目噪声主要为运输道路噪声和厂区噪声，运输道路噪声通过采取运输车辆合理安排运输时间，夜间禁止运输，同时经过村庄等敏感点时减速慢行；厂区噪声采取加强设备维护、厂区禁止鸣笛、控制车速等降噪措施后，经过厂区距离衰减，厂界噪声达到《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）2类标准限值要求。

4.固废：项目运营期车辆冲洗废水沉淀池和雨水收集池定期清理后的煤泥，经收集后供应中美铝业；生活垃圾集中收集后，定期交由环卫部门统一处置。

五、项目建成后，建设单位应在启动生产设施或者在发生实际排污之前申请排污许可,同时应及时进行环保验收。

六、本项目环境保护日常监督管理由郑州市生态环境局登封综合行政执法大队告成镇中队负责督查和巡查工作。

七、本批复有效期为5年，如该项目逾期方开工建设，其《报告表》应报我局重新审核。

2024年01月08日